|  | КОМПАНИЯ МАГИКОН тел:. (863)303-42-60, +7-950-859-3966 www.7874260.ru E-mail: igor@7874260.ru Контактное лицо: Чемес Игорь |
| --- | --- |
| Горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-250AGX |

Горизонтальная упаковочная машина предназначена для упаковки штучных, твердых изделий включая пищевые продукты (бисквиты, хлеб, кексы, кондитерские изделия, промышленные детали и т.д.) в упаковку  «Flow-pack». Предметы небольших размеров или разрозненные легче упаковывать укладывая их на подложку, в коррексы или коробку

Основные функции горизонтальных упаковочных машин:

-при регулировке длины пакета все настройки устанавливаются за одну фазу, что позволяет экономить упаковочный материал;

-простой и практичный интерфейс позволяет легко задавать параметры;

-функциональная диагностика неполадок, сразу же высвечивающаяся на мониторе ;

-высокоточный датчик фотометки, позволяющий работать по цветной метке и формировать более аккуратную запайку и отрезку пленки;

-раздельный температурный контроль ТЭНов, удобный при использовании различных по качеству упаковочных материалов;

-установка фиксации оптимального положения, при котором нож не застревает, и не расходуется пленка впустую;

-система приводов не требует специального ухода;

-все операции управления выполняются программами машины;

-полностью русифицированный блок управления.

Машина оснощена фотометкой, все детали непосредственно соприкасающиеся с продуктом выполнены из нержавеющей стали.

| Производительность упаковок в минуту | 40-230 |
| --- | --- |
| Максимальный размер упаковываемого продукта | Длина 65-190мм или 120-280мм Ширина 30-110мм |
| Подача пленки | нижняя |
| Максимальная высота продукта | 60 мм |
| Максимальная ширина пленки | 250 мм |
| Максимальный диаметр пленки | 320 мм |

Дополнительные опции (под заказ) :

-дополнительный (второй) рулонодержатель;

-система вытеснения воздуха из пакета;

-европросечка;

-впрыск спирта и тд.

Гарантия 18 месяцев, Русскоязычная прошивка панели управления.

Оплата в рублях по курсу 1 у.е.= курсу доллара  США ЦБ РФ + 2% на день платежа.

Фото машины MAGIKON-450AGDP с аппликатором этикетки